25/c

Standard wymagań – egzamin czeladniczy

dla zawodu

ELEKTROMONTER URZĄDZEŃ DZWIGNICOWYCH

| Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy | Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego |
| --- | --- |
| 741208 (* (514402) (** | zawód pozaszkolny |

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne

etap teoretyczny: etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej

- w części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu tematów:

- rachunkowość zawodowa

- dokumentacja działalności gospodarczej

- rysunek zawodowy

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

- podstawowe zasady ochrony środowiska

- podstawowe przepisy prawa pracy

- podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania   przedsiębiorstwem

- w części ustnej kandydat odpowiada na pytania z zakresu następujących tematów:

- technologia

- maszynoznawstwo

- materiałoznawstwo

* )   -   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji  zawodów  i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu  jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537)

- obowiązuje od 1 lipca 2010 r.

** )  -  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2004r.  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644  oraz z 2007r. Nr 106, poz. 728)

___________________________________________________________________

Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego

(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989, tekst jednolity:

Dz. U. Z 2002r Nr 112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)

Zawód: elektromonter urządzeń dźwignicowych

I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje:

Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Kandydat powinien umieć:

- Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

  - stosować pojęcia, nazewnictwo związane z diagnostyką, naprawą i konserwacją urządzeń dźwigowych;

  - stosować prawa elektromechaniki, mechaniki i elektrostatyki;

  - rozpoznawać części maszyn i urządzeń mechanicznych;

  - rozpoznawać symbole i oznaczenia mechaniczne, elektryczne i elektroniczne dotyczące maszyn i urządzeń dźwigowych;

  - określić sposoby działania mechanizmów maszyn i urządzeń dźwigowych;

  - rozpoznawać elementy konstrukcyjne maszyn, urządzeń technologicznych, sprzętu mechanicznego, narzędzi obróbkowych i pomiarowych;

  - rozróżniać zabiegi i operacje technologiczne ręcznej i mechanicznej obróbki metali i tworzyw;

  - wyszukiwać dane techniczne maszyn i urządzeń mechanicznych w normach i katalogach.

- Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

  - określać kolejność wykonywania operacji i zabiegów technologicznych na podstawie dokumentacji;

  - dobierać parametry obróbkowe maszyn i urządzeń technologicznych;

  - dobierać maszyny, urządzenia, przyrządy i uchwyty obróbkowe, narzędzia obróbkowe i pomiarowe stosownie do wykonywanych prac ślusarskich;

  - określić zakres przeglądu okresowego, naprawy bieżącej, średniej i głównej oraz występujące w nich fazy procesu naprawczego;

  - dobierać zamienne materiały eksploatacyjne oleje, smary i ciecze smarująco – chłodzące;

  - obliczać przełożenia kinematyczne prostych mechanizmów maszyn i sprzętu mechanicznego;

  - obliczać proste przypadki obciążeń części maszyn i urządzeń mechanicznych;

  - szacować koszty prac związanych z przeprowadzeniem napraw oraz przeglądów dźwigów, maszyn i urządzeń mechanicznych;

  - obliczać zapotrzebowanie na ilość materiałów konstrukcyjnych stosownie do zakresu prowadzonych prac i na podstawie dokumentacji.

- Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

  - wskazywać zagrożenia dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy elektromontera urządzeń dźwigowych wynikających z niewłaściwej obsługi maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;

  - dobierać środki ochrony indywidualnej do zakresu wykonywanych prac ślusarskich;

  - wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach zaistniałych w związku z obsługiwaniem maszyn, urządzeń oraz narzędzi mechanicznych i elektrycznych;

  - określać sposoby zabezpieczania wyrobów metalowych i sprzętu mechanicznego przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych;

  - opanować sposoby udzielania pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym.

Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Kandydat powinien umieć:

- Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

  - rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

  - rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  - identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

- Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

  - analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  - sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  - rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

II. Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematami:

- Wykonanie wskazanego elementu narzędzia lub przyrządu zgodnie z dokumentacją.

- Przygotować dźwig do odbioru przez oczyszczenie, smarowanie oraz próby techniczne

- Wykonać proste naprawy dźwigów i urządzeń podnoszących

Kandydat powinien umieć:

- Planować czynności związane z wykonaniem zadania:

  - sporządzić plan działania;

  - sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno – pomiarowego, narzędzi;

  - wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.

- Organizować stanowisko pracy:

  - zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

  - sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu;

  - dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

- Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętymi tematami:

  - Wykonanie wskazanego elementu narzędzia lub przyrządu zgodnie z dokumentacją:

    - odwzorowywać kształty wykonywanych elementów przyrządów i narzędzi na materiałach wyjściowych z wymaganą dokładnością;

    - ustalać i mocować przedmiot obrabiany w uchwytach i przyrządach obróbkowych;

    - piłować powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne, płaskie oraz kształtowe;

    - ustalać i mocować narzędzia skrawające w uchwytach, oprawkach narzędziowych i wrzecionach obrabiarek skrawających;

    - obsługiwać obrabiarki skrawające i urządzenia mechaniczne wykorzystywane do prac ślusarskich;

    - poprawnie posługiwać się skrawającymi narzędziami obróbkowymi oraz monterskimi narzędziami ślusarskimi;

    - posługiwać się narzędziami kontrolno – pomiarowymi, sprawdzianami oraz wzorcami;

    - kontrolować jakość wykonywanej pracy;

    - utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

    - wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

    - uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt oraz zagospodarować zużyte materiały i odpady.

  - Przygotować dźwig do odbioru przez oczyszczenie, smarowanie oraz próby techniczne:

    - czyszczenie i przemywanie wciągarki;

    - czyszczenie przyrządów sterowniczych; wyłącznika końcowego, ogranicznika prędkości;

    - oczyszczenie z piasku i kurzu;

    - przemycie naftą;

    - wymiana oleju;

    - czyszczenie prowadnic kabiny i przeciwciężarów;

    - zmycie naftą;

    - oczyszczenie na sucho klinów chwytaczy;

    - wymiana i napełnienie smarem smarownic;

    - oczyszczenie i naoliwienie wszystkich części ruchomych;

    - wymiana oleju w przekładni ślimakowej;

    - przeprowadzenie próby dźwigu wykonywać zgodnie z przepisami dozoru technicznego;

    - sprawdzenie napięcia sieci zasilającej i ciężaru przeciwwagi;

    - sprawdzenie właściwego działania kontaktów, rygli bezpieczników, drzwi szybowych, wyłączników krańcowych oraz prawidłowego zatrzymywania kabiny;

    - przeprowadzenie próby chwytaczy;

    - sposoby wykonania próby przy wyciągach ciernych i bębnowych;

    - próba zderzaków hydraulicznych;

    - sprawdzenie odporności uderzeń;

    - utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

    - wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

    - uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały i zagospodarować odpady.

  - Wykonać proste naprawy dźwigów , urządzeń podnoszących i ich konserwację:

    - Kontrola wszystkich zespołów;

    - usuwanie wszystkich zauważonych usterek i nieprawidłowości;

    - wymiana części zużytych, przekładni, kół, bębnów, lin;

    - organizacja pracy;

    - przygotowanie właściwych przyrządów i narzędzi;

    - wymiana aparatury kontrolno – sygnalizacyjnej;

    - przygotowanie dźwigu do okresowej kontroli;

    - wykonanie niezbędnych remontów zapobiegawczych;

    - usuwanie i sprawdzanie uszkodzeń zgłoszonych przez użytkowników;

    - okresowe przeglądy wszystkich kontaktów, rygli bezpieczeństwa ręcznych i samoczynnych, zamków, wyłączników krańcowych, ograniczników prędkości, chwytaczy, pracy wciągarek, styczników, zamocowania prowadnic, przełączników piętrowych, kabli zwisowych, sygnalizacji i instalacji alarmowej;

    - utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

    - wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

3.1.13  uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały i zagospodarować odpady.

- Prezentować efekt wykonanego zadania:

  - uzasadnić sposób wykonania zadania;

  - ocenić jakość wykonanego zadania.

Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych tematami:

- Wykonanie wskazanego elementu narzędzia lub przyrządu zgodnie z dokumentacją

Stanowiska usytuowane w hali warsztatowej, oświetlenie hali naturalne i sztuczne. Maszyny i urządzenia: stoły ślusarskie, wiertarka stołowa lub kadłubowa, tokarka, frezarka, szlifierka. Sprzęt i narzędzia: narzędzia i przyrządy traserskie, przyrządy i uchwyty obróbkowe, narzędzia skrawające do ręcznej i maszynowej obróbki metali i tworzyw sztucznych, narzędzia pomiarowe, zestaw narzędzi monterskich. Materiały pomocnicze: oleje maszynowe, emulsje smarująco – chłodzące. Dokumentacja: normatywy technologiczne. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Sprzęt gaśniczy. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

- Przygotować dźwig do odbioru przez wyczyszczenie, smarowanie oraz próby techniczne

Stanowisko usytuowane w hali warsztatowej, oświetlenie hali naturalne i sztuczne. Zestaw ślusarskich narzędzi monterskich. Narzędzia do pomiaru napięcia. Materiały pomocnicze: oleje, smary, nafta, czyściwo, polerka, farba. Dokumentacja techniczno – ruchowa sprzętu mechanicznego, instrukcje obsługi dźwigów. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Przepisy dozoru technicznego. Środki ochrony indywidualnej .Sprzęt gaśniczy. Apteczka.

- Wykonać proste naprawy dźwigów i urządzeń podnoszących

Stanowisko usytuowane w hali warsztatowej, oświetlenie hali naturalne i sztuczne. Zestaw ślusarskich narzędzi monterskich, narzędzia do pomiarów wielkości liniowych, położenia powierzchni, bicia osiowego, luzów. Narzędzia do pomiaru napięcia, natężenia prądu. Materiały: sprzęt mechaniczny do napraw, części zamienne, materiały do wykonania elementów. Spawarki, zgrzewarki, lutownice. Materiały pomocnicze: oleje, smary, emulsja smarująco – chłodząca, nafta, pasta polerska, czyściwo, farba. Dokumentacja: normatywy technologiczne. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Sprzęt gaśniczy. Apteczka.