4/c

Standard wymagań – egzamin czeladniczy

dla zawodu

KOWAL WYROBÓW ZDOBNICZYCH

| Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy | Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego |
| --- | --- |
| 722102 (* (722103) (** | zawód pozaszkolny |

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne

etap teoretyczny: etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej

- w części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu tematów:

- rachunkowość zawodowa

- dokumentacja działalności gospodarczej

- rysunek zawodowy

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

- podstawowe zasady ochrony środowiska

- podstawowe przepisy prawa pracy

- podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

- w części ustnej kandydat odpowiada na pytania z zakresu następujących tematów:

- technologii

- maszynoznawstwa

- materiałoznawstwa

* )   -   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji  zawodów  i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu  jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537)

- obowiązuje od 1 lipca 2010 r.

** )  -  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2004r.  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz .U. Nr 265, poz. 2644  oraz z 2007r. Nr 106, poz. 728)

___________________________________________________________________

Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego

(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989, tekst jednolity:

Dz. U. Z 2002r Nr 112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)

Zawód: kowal wyrobów zdobniczych

I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje:

Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Kandydat powinien umieć:

- Określać i omawiać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

  - znać nazwy i pojęcia dotyczące obróbki plastycznej metali;

  - odróżniać oznaczenia obróbki cieplnej, mechanicznej, tolerancji wymiarowych, wzajemnego położenia powierzchni, uproszczeń rysunkowych i symboli materiałów obróbkowych;

  - charakteryzować sposoby łączenia elementów w wyrobach kowalskich;

  - identyfikować zabiegi i operacje kowalskie;

  - znać rodzaje wyrobów kowalskich i galanterii metalowej;

  - znać zasady rysunku technicznego i kompozycji plastycznych;

  - identyfikować narzędzia, przybory i oprzyrządowanie kowalskie.

- Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

  - analizować informacje zawarte w dokumentacji projektowej;

  - określać kolejność wykonywania prac przy sporządzaniu elementów zdobniczych;

  - omawiać zasady doboru parametrów obróbki cieplnej i plastycznej w zależności od wymagań technologicznych i własności materiałów obróbkowych;

  - określać temperatury nagrzewania stali na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych oraz barw żarzenia i barw nalotowych;

  - dobierać galanterię metalową do wykonywanych wyrobów kowalskich zdobniczych.

- Znać sposoby bezpiecznego wykonywania zadania zawodowego zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

  - omawiać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące podczas prac kowalskich zdobniczych;

  - wskazywać zagrożenia wynikające z nagrzewania się materiałów w procesie kucia i wynikające z niewłaściwej obsługi maszyn, urządzeń i narzędzi użytkowanych przez kowali;

  - dobierać środki ochrony głowy, oczu, twarzy i słuchu oraz urządzenia nadmuchowo – wyciągowe usuwające dymy, kurz i opary gazów;

  - wskazywać sposoby udzielania pomocy przedlekarskiej szczególnie przy oparzeniach i skaleczeniach skóry.

Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Kandydat powinien umieć:

- Interpretować informacje przedstawiane w formie opisów, instrukcji, tabel, rysunków, wykresów, a w szczególności:

  - rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

  - rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  - posługiwać się dokumentacją projektową w zakresie rysunków, wykonywanych elementów kowalskich zdobniczych;

  - znać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska obowiązujące podczas prac kowalskich zdobniczych.

- Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

  - analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji w poszukiwaniu pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  - sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywanie działalności gospodarczej;

  - wskazywać zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego podczas prac kowalskich zdobniczych;

  - sporządzać niezbędne obliczenia, kalkulacje cenowe i znać zagadnienia rachunkowości zawodowej.

II. Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie:

Kandydat powinien umieć:

- Planować czynności związane z wykonaniem zadania:

  - sporządzić plan działania;

  - sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego, narzędzi;

  - wykonać niezbędne rysunki lub szkice pomocnicze i obliczenia.

- Organizować stanowisko pracy:

  - zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

  - sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu;

  - dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

- Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami przy wykonywaniu zadania:

  - Naprawa lub wykonanie określonego powtarzalnego elementu zdobniczego za pomocą kucia maszynowego:

    - ciąć materiał obrabiany na odpowiednim urządzeniu;

    - umieścić wsad lub odkówki w urządzeniach nagrzewających;

    - nagrzać wsad lub odkówki do odpowiednich temperatur;

    - uruchamiać i obsługiwać młoty do kucia podczas wykonywania lub naprawy elementu zdobniczego;

    - utrzymywać właściwą temperaturę kucia dla wykonywanych zabiegów na podstawie wskazań pirometru optycznego lub barw żarzenia i barw nalotowych;

    - posługiwać się przyrządami pomiarowymi do wykonywania pomiarów „na gorąco”;

    - kontrolować na bieżąco wymiary i jakość wykonywanych zabiegów kucia;

    - utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

    - wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

    - uporządkować stanowisko pracy pozostawiając wykonaną odkówkę do ostygnięcia.

  - wykonanie wskazanego elementu wyrobu użytkowego lub galanterii metalowej metodą kucia swobodnego, ręcznego, zgodnie z dokumentacją:

    - rozpalić palenisko kowalskie;

    - trasować i ciąć materiały na wymiar;

    - nagrzewać w palenisku materiały i utrzymywać dla wykonywanych zabiegów temperaturę kucia na podstawie wskazań pirometru optycznego lub barw żarzenia i barw nalotowych;

    - posługiwać się ręcznymi obróbkowymi narzędziami kowalskimi, narzędziami pomocniczymi i pomiarowymi;

    - przeprowadzać operacje cięcia, formowania, skręcania, spęczania, wydłużania, przebijania, łączenia elementów „na gorąco”;

    - przeprowadzić dodatkowe zabiegi podnoszące walory użytkowe i estetyczne wyrobu;

    - kontrolować na bieżąco jakość wykonywanych zabiegów kucia i wymiary elementów wyrobu;

    - montować wykonane elementy lub fragmenty w wyrób końcowy;

    - utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

    - wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

    - uporządkować stanowisko pracy, pozostawiając wykonany wyrób do ostygnięcia.

- Prezentować efekt wykonanego zadania:

  - uzasadnić sposób wykonania zadania;

  - ocenić jakość wykonanego zadania.

Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych tematami:

- Naprawa lub wykonanie powtarzalnego elementu zdobniczego za pomocą kucia maszynowego.

Hala warsztatowa lub zakład produkcyjny. Oświetlenie naturalne lub sztuczne. Urządzenia do usuwania oparów i spalin. Młot sprężarkowy lub resorowy o masie części spadających do 100 kilogramów. Urządzenia grzejne: piec komorowy gazowy do nagrzewania w zakresie temperatur 1200 – 1300˚C, wraz z miernikami temperatur luba palenisko kowalskie do nagrzewania wsadu w pryzmie koksu z przedmuchem powietrza i wyciągiem. Narzędzia i sprzęt: kowadła płaskie o średnicy do 250 milimetrów, kowadło do przebijania otworów, kleszcze kowalskie do przekrojów płaskich i kwadratowych, macki do mierzenia wymiarów „na gorąco”, przymiar kreskowy 0 – 1000 milimetrów, pirometr optyczny o zakresie pomiaru 700 – 1700˚C. Instrukcje obsługi maszyn do obróbki plastycznej i urządzeń grzejnych. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

- Wykonanie wskazanego elementu wyrobu użytkowego lub galanterii metalowej metodą kucia swobodnego, ręcznego, zgodnie z dokumentacją.

Hala warsztatowa lub zakład produkcyjny. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Sprawne urządzenia do usuwania oparów i spalin. Urządzenia grzejne: piec komorowy gazowy do nagrzewania w zakresie temperatur 1200 - 1300˚C lub palenisko kowalskie do nagrzewania wsadu w pryzmie koksu z przedmuchem powietrza i wyciągiem. Stanowiska pomocnicze: stół ślusarski wyposażony w imadło i płytę do trasowania, stanowisko do spawania w łuku elektrycznym. Narzędzia i sprzęt: kowadła płaskie, płyta kowalska, kowadło do przebijania otworów, kleszcze kowalskie do powierzchni płaskich i kształtowych, zestaw młotków kowalskich, przecinak, gładzik, zestaw pilników ślusarskich, piłka do cięcia metali. Narzędzia i przyrządy pomiarowe: pirometr optyczny o zakresie pomiarowym temperatur 700 - 1700˚C, macki do mierzenia wymiarów „na gorąco”, suwmiarka do 250 milimetrów, przymiar kreskowy 0 – 1000 milimetrów. Instrukcja stanowiska spawalniczego i urządzeń grzejnych. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.