41/c

Standard wymagań – egzamin czeladniczy

dla zawodu

TOKARZ W DREWNIE

| Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy | Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego |
| --- | --- |
| 752310 (* (742307) (** | Zawód pozaszkolny |

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne

etap teoretyczny: etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej

- w części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu tematów:

- rachunkowość zawodowa

- dokumentacja działalności gospodarczej

- rysunek zawodowy

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

- podstawowe zasady ochrony środowiska

- podstawowe przepisy prawa pracy

- podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

- w części ustnej kandydat odpowiada na pytania z zakresu następujących tematów:

- technologia

- maszynoznawstwo

- materiałoznawstwo

* )   -   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji  zawodów  i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu  jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537)

- obowiązuje od 1 lipca 2010 r.

** )  -  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2004r.  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644  oraz z 2007r. Nr 106, poz. 728)

___________________________________________________________________

Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego

(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989, tekst jednolity:

Dz. U. Z 2002r Nr 112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)

Zawód: tokarz w drewnie

I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje:

Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Kandydat powinien umieć:

- Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej, w szczególności:

  - cech rozpoznawczych i zasad oceny jakości ważniejszych gatunków drewna i tworzyw drzewnych stosowanych w tokarskie;

  - zasad klasyfikacji i oceny brakarskiej przemysłowych materiałów drzewnych oraz półfabrykatów określonego przeznaczenia;

  - właściwości innych materiałów produkcyjnych, jak: tworzywa sztuczne, metale kolorowe, okucia i akcesoria meblarskie, kleje i materiały malarsko-lakiernicze;

  - zasad racjonalnego wykorzystania drewna i prawidłowej gospodarki materiałowej na składowisku surowca drzewnego i w magazynie;

  - teoretycznych podstaw suszenia drewna na wolnym powietrzu i w suszarniach z uwzględnieniem dopuszczalnej wilgotności elementów przewidzianych do obróbki drewna skrawaniem;

  - zasad obróbki drewna skrawaniem przy zastosowaniu narzędzi ręcznych i zmechanizowanych;

  - zasad budowy, działania i metod pracy na obrabiarkach do drewna ze szczególnym uwzględnieniem tokarek, frezarek oraz automatów, półautomatów tokarskich i obtaczarek;

  - konstrukcji mebli stylowych i galanterii drzewnej z uwzględnieniem nowych wzorów i form plastycznych tych wyrobów;

  - podstawowych złącz i połączeń elementów w konstrukcjach meblowych i galanterii drzewnej;

  - podstaw organizacji procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem i wykańczaniem wyrobów użytkowych z drewna;

  - zasad czytania i odwzorowywania elementów plastycznych w rysunku zawodowym;

  - warunków technicznych odbioru wyrobów gotowych oraz metod sprawdzania jakości w oparciu o rysunek wykonawczy wyrobu;

  - zasad wykonywania napraw i renowacji podstawowych wyrobów toczonych w drewnie.

- Posiadać wiadomości i umiejętności z zakresu podstawowych prac na poziomie czeladnika:

  - rozpoznawania, doboru, oceny jakości ważniejszych gatunków drewna oraz innych materiałów produkcyjnych wymienionych w wykazie podstawowych wiadomości;

  - składowania i suszenia materiałów drzewnych oraz ich przechowywania w magazynie;

  - obliczania zapotrzebowania materiałowego przewidzianego do wykonania określonych robót tokarskich w drewnie;

  - ustalania doboru odpowiednich obrabiarek do obróbki drewna skrawaniem oraz wykonywania niezbędnych prac przygotowawczych związanych z oprzyrządowaniem obrabiarek, ich eksploatacją oraz konserwacją;

  - wykonywania podstawowych operacji i czynności technologicznych związanych z maszynowa obróbką drewna;

  - wykonywania wszelkich operacji dotyczących małowymiarowych elementów na tokarkach, półautomatach, automatach tokarskich i obtaczarkach;

  - wykonywania złącz i połączeń elementów i podzespołów, klejenia, okleinowania i montażu wyrobów z drewna;

  - techniki wykańczania elementów toczonych przez: szlifowanie i polerowanie w bębnie („bębnowanie”), barwienie, wypalanie oraz przez lakierowanie kryjące i przeźroczyste;

  - dokonywanie napraw i renowacji wszelkich wyrobów toczonych w drewnie z uwzględnieniem napraw prostych wyrobów galanterii drzewnej i mebli stylowych;

  - przeprowadzania własnej kontroli dotyczącej jakości i dokładności obróbki skrawaniem elementów prostych i profilowych w oparciu o przyrządy pomiarowo-kontrolne i rysunek wykonawczy wyrobu;

  - organizowania pracy na stanowisku roboczym;

  - maksymalnego wykorzystania odpadów drzewnych i racjonalnej gospodarki materiałowej;

  - czytania i posługiwania się dokumentacją rysunkową i technologiczną.

- Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, w szczególności:

  - przewidywać zagrożenia dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac związanych z naprawami, przeglądami, konserwacją i eksploatacją maszyn urządzeń i innych obiektów technicznych;

  - dobierać środki ochrony indywidualnej do zakresu wykonywanych prac;

  - uwzględniać zalecenia zawarte w przepisach i normach dotyczące wymagań technologicznych i konstrukcyjnych w zakresie montażu, demontażu, przemieszczania i transportowania maszyn i urządzeń mechanicznych;

  - wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach na stanowisku pracy.

Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Kandydat powinien umieć:

- Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisu, instrukcji, tabeli, wykresu, a w szczególności:

  - rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

  - rozróżniać dokumenty regulujące zatrudnienie oraz działalność gospodarczą;

  - identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

- Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności:

  - analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  - sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  - rozróżniać skutki wynikające z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

II. Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, ujęte w następujących tematach:

- Czynności przygotowawcze i wstępna obróbka drewna zgodnie z dokumentacją.

- Pomocnicze operacje technologiczne w ramach maszynowej obróbki drewna skrawaniem, zgodnie z dokumentacją.

- Wykonanie prac na tokarkach i obtaczarkach, zgodnie z dokumentacją.

Kandydat powinien umieć:

- Planować czynności związane z wykonaniem zadania:

  - sporządzić plan działania;

  - sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego, narzędzi;

  - wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.

- Organizować stanowisko pracy:

  - zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzia i sprzęt, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

  - sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu;

  - dobrać odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej.

- Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami określonymi w tematach:

  - czynności przygotowawcze i wstępna obróbka drewna:

    - dobór materiału drzewnego i trasowanie elementów przeznaczonych do obróbki;

    - dobór narzędzi podczas obróbki ręcznej:

- piłowania (cięcia),

- strugania,

- wiercenia,

- dłutowania,

- wygładzania

    - sklejanie elementów i montażu prostych konstrukcji stolarskich;

    - utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy;

    - stosować przepisy bhp oraz ochrony p. pożarowej;

    - wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

    - uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.

  - pomocnicze operacje technologiczne w ramach maszynowej obróbki drewna skrawaniem:

    - prace warsztatowe związane z konserwacją narzędzi tnących (przygotowanie narzędzi, ostrzenie narzędzi, ustawianie i mocowanie na obrabiarkach);

    - Praca na obrabiarkach stolarskich:

- pilarka tarczowa i taśmowa,

- strugarka, wyrównarka i grubiarka,

- wiertarka pionowa i pozioma,

- dłutarka,

- szlifierka;

    - wykonywanie połączeń elementów i podzespołów w konstrukcjach wyrobów z drewna;

    - okleinowanie drewna i tworzyw drzewnych;

    - barwienie drewna;

    - zdobienie wyrobów toczonych z drewna przez wypalanie;

    - wykańczanie lakierami elementów i wyrobów toczonych z drewna;

    - utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy;

    - stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

    - wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

    - uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i urządzenia, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.

  - wykonanie prac na tokarkach i obtaczarkach zgodnie z dokumentacją:

    - dobór narzędzi i ich mocowanie;

    - dobór parametrów pracy tokarski i obtaczarki;

    - wykonanie zadania zgodnie z zasadami bhp z zastosowaniem osłon;

    - obróbka elementów profilowanych;

    - obróbka drążków prostych na obtaczarkach;

    - prace usługowe w ramach napraw i renowacji wyrobów z drewna;

    - pomocnicze prace w pakowni i w transporcie;

    - utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy;

    - stosować przepisy bhp oraz ochrony p.pożarowej;

    - wykonać zadanie w przewidzianym czasie;

    - uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.

Niezbędne wyposażenie stanowiska do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych tematami

1. Czynności przygotowawcze i wstępna obróbka drewna zgodnie

z dokumentacją.

Stanowisko o powierzchni i kubaturze dostosowanej do wielkości  wykonywanej pracy. Komplet dokumentacji. Deski, listwy, graniaki   z różnych gatunków drewna. Strugnica stolarska, szafka narzędziowa, podpieraki i podstawki, ściski stolarskie,  zwornice i kozły. Komplet narzędzi stolarskich ręcznych jak: piły,  strugi, świdry, dłuta, gładzice, tarniki, pilniki, młotki, korby do świdrów. Przyrządy pomiarowe i traserskie jak: przymiar składany „ metrówka”, suwmiarka, liniał z podziałką metryczną, kątowniki, rysiki, cyrkle nastawne,  macki do pomiaru średnic itp. Naczynie do przygotowania klejów i przybory ręczne do ich nanoszenia. Materiały pomocnicze: płyny, środki i sprzęt do utrzymywania  czystości, pojemnik do gromadzenia odpadów technologicznych. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

2. Pomocnicze operacje technologiczne w ramach maszynowej obróbki drewna skrawaniem, zgodnie z dokumentacją.

Stanowisko o powierzchni i kubaturze wynikające z przepisów bhp i ochrony  przeciwpożarowej. Strugnica stolarska. Komplet dokumentacji. Deski, listwy, graniaki, okleiny z różnych gatunków drewna. Pilarka tarczowa  i    taśmowa. Strugarka  grubiarka i wyrówniarka. Wiertarka pionowa i pozioma. Dłutarka łańcuchowa. Szlifierka taśmowa i tarczowa. Naczynia do przygotowania klejów  i przybory ręczne do ich nanoszenia. Ostrzarka do narzędzi. Oprzyrządowanie obrabiarek do drewna. Wzorniki do wypalania dekoracyjnego. Barwniki syntetyczne. Szczotka narzędziowa. Materiały lakiernicze, zestaw  pędzli i rozcieńczalników. Materiały pomocnicze: płyny, środki i sprzęt do utrzymywania  czystości, pojemnik do gromadzenia odpadów technologicznych. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

3. Wykonanie prac na tokarkach  i obtaczarkach , zgodnie z dokumentacją.

Stanowisko spełniające wymagania zgodnie z przepisami bhp i ochrony przeciwpożarowej. Tarka uniwersalna (kłowo-tarczowa). Obtaczarka. Komplet noży tokarskich ręcznych. Komplet noży tokarskich imakowych. Komplet głowic i noży do obtaczarki. Papier ścierny, szafka narzędziowa. Dokumentacja  techniczna. Materiały pomocnicze: płyny, środki i sprzęt do utrzymywania  czystości, pojemnik do gromadzenia odpadów technologicznych. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.