7/m

Standard wymagań – egzamin mistrzowski

dla zawodu

RUSZNIKARZ

| Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy | Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego |
| --- | --- |
| 722203 (* (722203) (** | - |

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne

etap teoretyczny:  odbywa się w dwóch częściach : pisemnej i ustnej

- w części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu tematów:

- rachunkowość zawodowa

- dokumentacja działalności  gospodarczej

- rysunek zawodowy

- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

- podstawowe zasady ochrony środowiska

- podstawowe przepisy prawa pracy

- podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania  przedsiębiorstwem

- podstawy psychologii i pedagogiki

- metodyka nauczania

- w części ustnej kandydat odpowiada na pytania z zakresu następujących tematów:

- technologia

- maszynoznawstwo

- materiałoznawstwo

* )   -   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji  zawodów  i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu  jej stosowania (Dz.U. Nr 82, poz. 537)

- obowiązuje od 1 lipca 2010 r.

** )  -  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2004r.  w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 265, poz. 2644  oraz z 2007r. Nr 106, poz. 728)

___________________________________________________________________

Zadania do etapu praktycznego i pytania do etapu teoretycznego przygotowywane są na podstawie standardu wymagań ustalonego przez Związek Rzemiosła Polskiego

(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989, tekst jednolity:

Dz. U. Z 2002r Nr  112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)

Zawód: rymarz

I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje:

Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla klasyfikacji w zawodzie

Kandydat na mistrza powinien umieć:

- Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

  - stosować pojęcia, określenia i inne sformułowania wspólnie dla branży rusznikarskiej właściwe dla zawodu oraz branży metalowej, chemicznej, stolarskiej;

  - rozpoznawać części broni i amunicji według typów, przeznaczenia i ogólnej budowy;

  - rozpoznawać zespoły, podzespoły i części optyczne i optyczno-elektroniczne celowników stosowanych do broni;

  - rozpoznawać części maszyn i urządzeń mechanicznych;

  - rozpoznawać oznaczenia powierzchni obrabianych parametrów technologicznych obróbki maszyn, narzędzi obróbkowych i przyrządów kontrolno – pomiarowych;

  - rozpoznawać symbole tolerancji i pasowań, chropowatości powierzchni, materiałów obrabianych, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;

  - rozróżniać narzędzia obróbkowe i pomiarowe, przyrządy i uchwyty obróbkowe stosowane do ręcznej obróbki metali, tworzyw i drewna;

  - rozróżniać zabiegi i operacje technologiczne ręcznej i mechanicznej obróbki metali i tworzyw;

  - rozpoznawać elementy konstrukcyjne maszyn, urządzeń technologicznych, sprzętu mechanicznego, narzędzi obróbkowych i pomiarowych;

  - rozpoznawać wyroby rusznikarskie.

  - wyszukiwać dane techniczne broni, amunicji, celowników optycznych maszyn i urządzeń mechanicznych w normach, instrukcjach i katalogach.

- Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

  - określać kolejność wykonywania operacji i zabiegów technologicznych na podstawie dokumentacji;

  - dobierać parametry obróbkowe maszyn i urządzeń technologicznych;

  - dobierać maszyny, urządzenia, przyrządy i uchwyty obróbkowe, narzędzia obróbkowe i pomiarowe stosownie do wykonywanych prac ślusarskich;

  - dobierać technologie i techniki wytwarzania do wykonawstwa i napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

  - dobierać gatunki stali, części znormalizowane oraz materiały pomocnicze do wykonywania elementów broni, napraw i prac konserwacyjnych;

  - dobierać środki chemiczne do tworzenia stałych powłok zabezpieczających elementy broni oraz powłok konserwacji bieżącej;

  - obliczać przełożenia kinematyczne prostych mechanizmów maszyn i sprzętu mechanicznego;

  - obliczać proste przypadki obciążeń części maszyn i urządzeń mechanicznych;

  - szacować koszty materiałowe i czas wykonywania prowadzonych prac na podstawie normatywów technologicznych i obowiązujących cenników;

  - obliczać zapotrzebowanie na ilość materiałów konstrukcyjnych stosownie do zakresu prowadzonych prac i na podstawie dokumentacji;

  - korzystać z podstawowych wiadomości dotyczących gospodarki rynkowej;

  - wypełniać deklaracje podatkowe, druki rejestracyjne i ZUS.

- Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

  - wskazywać zagrożenia dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy rusznikarza wynikających z niewłaściwej obsługi broni, maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;

  - wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach zaistniałych w związku z obsługiwaniem broni, maszyn, urządzeń oraz narzędzi mechanicznych i elektrycznych;

  - określać sposoby zabezpieczania wyrobów rusznikarskich i sprzętu mechanicznego przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych i środowiska;

  - stosować środki ochrony osobistej w zależności od rodzajów prac;

  - zgodnie z obowiązującymi przepisami przechowywać powierzoną broń, amunicję i wytworzone istotne części broni;

  - umieć sporządzać dokumentację powypadkową dla poszkodowanych.

Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i  działalnością gospodarczą.

Kandydat na mistrza powinien umieć:

- Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

  - rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowania i wykonywanie działalności gospodarczej;

  - rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  - identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy , bezrobotnego, klienta;

- Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

  - analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  - sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

  - rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy;

Podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyka nauczania

Kandydat na mistrza powinien posiadać wiadomości i rozumieć procesy a w szczególności:

- Wyjaśniać i oceniać sytuacje stosując się do opisu zagadnień i problemów w obszarze:

  - psychologii osobowości:

    - rozumieć rozwój psychiczny człowieka i czynniki na niego wpływające oraz cechy psychiczne osobowości i jej składniki:

- charakter i jego cechy, zdolności i uzdolnienia;

- zainteresowania i skłonności;

- temperament i jego rodzaje.

    - znać podejście psychologiczne do uczenia się i procesów poznawczych:

- przetwarzanie informacji – rodzaje pamięci;

- czynniki indywidualne wpływające na motywację nauczania;

- czynniki związane z organizacją nauczania.

    - znać sposoby postępowania i reagowania w sytuacjach trudnych:

- stres i frustracja;

- typy sytuacji trudnych;

- reakcje na sytuacje trudne.

  - psychologii rozwojowej i wychowawczej:

    - posiadać wiedzę nt. okresów rozwojowych;

    - brać pod uwagę czynniki rozwojowe.

  - psychologii pracy:

    - określać wzajemny wpływ i oddziaływanie w układzie człowiek – praca;

    - znać etapy dostosowania człowieka do pracy:

- wprowadzenie do pracy;

- szkolenie zawodowe i doskonalenie

- Stosować się do zasad pedagogiki – dydaktyki i metodyki nauczania:

  - określać cele nauczania w procesie praktycznej nauki zawodu;

  - znać kryteria doboru metod nauczania;

  - umieć posługiwać się programem nauczania;

  - znać zasady nauczania oraz kontroli i oceny pracy ucznia;

  - stosować odpowiednie środki dydaktyczne w procesie kształcenia;

  - planować nauczanie wg podstawy programowej kształcenia w zawodzie;

  - stosować się do standardów wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

  - dobierać ogniwa i formy organizacyjne pracy dydaktyczno – wychowawczej w kształceniu zawodowym;

  - prowadzić dokumentację pedagogiczną w zakładzie szkolącym uczniów.

II. Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie objęte tematami:

- Wykonanie wskazanego elementu broni lub przyrządu do obsługi broni zgodnie z dokumentacją.

- Naprawa i konserwacja broni palnej zgodnie z dokumentacją.

- Wykonanie lub naprawa drewnianych części do broni według obowiązujących wzorów (modelu), zgodnie z dokumentacją.

Kandydat na mistrza powinien umieć:

- Planować czynności związane z wykonaniem zadania:

  - sporządzić plan działania;

  - sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno – pomiarowego narzędzi;

  - wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.

- Organizować stanowisko pracy:

  - zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

  - sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu;

  - dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

- Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętymi tematami:

  - wykonanie wskazanego elementu broni lub przyrządu do obsługi broni zgodnie z dokumentacją:

    - odwzorowywać kształty wykonywanych elementów przyrządów i narzędzi na materiałach wyjściowych z wymaganą dokładnością;

    - ustalać i mocować przedmiot obrabiany w uchwytach i przyrządach obróbkowych;

    - piłować powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne, płaskie oraz kształtowe;

    - ustalać i mocować narzędzia skrawające w uchwytach, oprawkach narzędziowych i wrzecionach obrabiarek skrawających;

    - obsługiwać obrabiarki skrawające i urządzenia mechaniczne wykorzystywane do prac rusznikarskich;

    - poprawnie posługiwać się skrawającymi narzędziami obróbkowymi oraz monterskimi narzędziami rusznikarskimi;

    - posługiwać się narzędziami kontrolno – pomiarowymi, sprawdzianami oraz wzorcami;

    - kontrolować jakość wykonywanej pracy;

    - utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

    - stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż, ochrony środowiska;

    - wykonać zadanie w wyznaczonym czasie;

    - uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt oraz zagospodarować zużyte materiały i odpady.

  - naprawa i konserwacja broni palnej zgodnie z dokumentacją:

    - demontować bron zgodnie z instrukcją napraw i zasadami bezpiecznego obchodzenia się z bronią i amunicją:

    - rozpoznać przyczyny zużycia lub uszkodzenia elementów broni lub ich wyposażenia;

    - sprawdzić stan techniczny elementów broni;

    - wykonać nowe lub wymienić uszkodzone elementy broni;

    - posługiwać się narzędziami obróbkowymi, monterskimi i pomiarowymi zgodnie z ich przeznaczeniem;

    - obsługiwać obrabiarki i pomocnicze urządzenia mechaniczne podczas wykonywania napraw, czynności obróbkowych, demontażowych i montażowych;

    - montować po naprawie sprzęt mechaniczny zgodnie z instrukcją napraw;

    - kontrolować na bieżąco jakość robót i usuwać usterki;

    - utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

    - sprawdzić, regulować i konserwować naprawioną broń;

    - stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż, ochrony środowiska;

    - wykonać zadanie w wyznaczonym czasie;

    - uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały i zagospodarować odpady.

  - wykonanie lub naprawa drewnianych części do broni według obowiązujących wzorów (modelu), zgodnie z dokumentacją:

    - przygotować odpowiedni materiał do wykonania drewnianych części broni;

    - przygotować powierzchnie elementów i trasować kształty wykonywanych elementów;

    - wykonywać obróbkę ręczną i mechaniczną;

    - ustawiać i obsługiwać obrabiarki oraz posługiwać się narzędziami ręcznymi;

    - wykonywać profile konstrukcyjne, złącza i połączenia stolarskie oraz odpowiednie operacje klejenia przy naprawach i uzupełnianiu uszkodzonych elementów;

    - przygotowywać powierzchnie do wykończenia i wykańczać je zgodnie z wymogami;

    - nanosić odpowiednie powłoki zabezpieczające i konserwujące;

    - posługiwać się narzędziami kontrolno-pomiarowymi do sprawdzania wymiarów i kształtów powierzchni obrabianych;

    - utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy;

    - stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż, ochrony środowiska;

    - wykonać zadanie w wyznaczonym czasie;

    - uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały i zagospodarować odpady.

- Prezentować efekt wykonanego zadania:

  - uzasadnić sposób wykonania zadania;

  - ocenić jakość wykonanego zadania.

Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych tematami:

- Wykonanie wskazanego elementu broni lub przyrządu do obsługi broni zgodnie z dokumentacją.

- Naprawa i konserwacja broni palnej zgodnie z dokumentacją:

Stanowiska usytuowane w hali warsztatowej, oświetlenie hali naturalne i sztuczne. Maszyny i urządzenia: stoły rusznikarskie (ślusarskie), frezerka, tokarka, wiertarka stołowa lub kadłubowa, szlifierka, zestaw do lutowania (łączenia) metali. Sprzęt i narzędzia: narzędzia i przyrządy traserskie, przyrządy i uchwyty obróbkowe, narzędzia skrawające do ręcznej i maszynowej obróbki metali i tworzyw sztucznych, narzędzia pomiarowe, zestaw narzędzi monterskich. Materiały: sprzęt mechaniczny do napraw, części zamienne, materiały do wykonania elementów. Materiały pomocnicze: oleje, smary, nafta, czyściwo, oleje maszynowe, emulsje smarująco - chłodzące. Dokumentacja: normatywy technologiczne. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

- Wykonanie lub naprawa drewnianych części do broni według obowiązujących wzorów (modelu) zgodnie z dokumentacją:

Stanowiska usytuowane w hali warsztatowej, oświetlenie hali naturalne i sztuczne. Maszyny i urządzenia: wiertarka stołowa, tokarka, szlifierka - ostrzałka, frezarka dolnowrzecionowa, wiertarko-frezerka pozioma. Narzędzia i sprzęt: komplet narzędzi i przyrządów do ręcznej i maszynowej obróbki drewna, strugnice, szlifierki taśmowe, komplet narzędzi i przyrządów do ręcznej i maszynowej obróbki drewna, strugnice, szlifierki taśmowe, komplet narzędzi i przyrządów do wykonywania galanterii drzewnej, urządzenia i narzędzia do klejenia elementów i nanoszenia materiałów lakierniczych. Materiały potrzebne do wykonania zadania: elementy drewniane, papiery ścierne, kleje, materiały lakiernicze, kołki, wkręty. Dokumentacja: normatywy technologiczne. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.